## Slide 1
Corso di base
Brevi cenni di elettronica
ARDUINO
Antonio Dal Borgo – 2019-21 (R0.1)

## Slide 2
Dovendo utilizzare circuiti elettrici e dispositivi elettronici è importante fornire qualche informazione di base. Iniziamo con il significato di alcuni termini e leggi fondamentali.
  Conduttori e semiconduttori
  Circuito elettrico
  Differenza di potenziale
  Intensità di corrente
  Resistenza elettrica e legge di Ohm
Introduzione

## Slide 3
Una sostanza che contiene cariche elettriche libere di muoversi, detti portatori di carica
I portatori di carica sono:
  elettroni, nei metalli
  ioni (positivi e negativi), nei fluidi
  elettroni e “lacune”, nei semiconduttori
Principali conduttori elettrici sono i metalli, la sostanza maggiormente usata è il rame
Conduttore

## Slide 4: Circuito idraulico ed elettrico
Analogie
Circuito idraulico | Circuito elettrico
Pompa | Pila
Condutture (tubi) | Conduttore
Differenza di pressione (p) | Differenza di potenziale (V)
Portata | Intensità della corrente elettrica

## Slide 5: Alcune grandezze elettriche
Differenza di potenziale (ddp, fem, tensione, voltaggio)
  unità di misura volt (V)
Intensità della corrente elettrica (corrente)
  unità di misura ampere (A)
Resistenza elettrica (resistenza): misura la “difficoltà” che le cariche elettriche incontrano a scorrere nei conduttori
  uguale al rapporto tra tensione e corrente R = V/i (legge di Ohm)
  unità di misura ohm (Ω)

## Slide 6: Resistenza e impedenza
Conduttanza:
  il reciproco della resistenza G = 1/R (Ω-1)
Impedenza:
  si usa nelle correnti alternate ed è costituita da due componenti resistenza e reattanza
  nei circuiti a corrente continua la reattanza è nulla quindi l’impedenza è uguale alla resistenza
  generalmente l'impedenza è indicata con la lettera Z ed ha l’ohm per unità di misura

## Slide 7: Legge di Ohm
Nei conduttori metallici esiste una relazione di proporzionalità fra la differenza di potenziale applicata e l’intensità di corrente
Prima legge di Ohm: In un conduttore metallico a temperatura costante l'intensità di corrente è direttamente proporzionale alla differenza di potenziale applicata e inversamente proporzionale alla resistenza
Nei conduttori metallici la resistenza aumenta con la temperatura

## Slide 8: Legge di Ohm
i = V/R ma anche
V = i R oppure R = V/i

## Slide 9: Dispositivi di base
Per le esercitazioni utilizzeremo alcuni semplici dispositivi elettronici, in particolare:
Resistori
Potenziometri
Diodi
LED
Transistor
Fotoresistenze e fototransistor

## Slide 10: Resistori
Resistori: componenti (conduttori) dotati di una determinata resistenza elettrica
Un conduttore attraversato da corrente “dissipa” calore: un resistore è progettato per dissipare una potenza massima
Potenza = V · i = (R · i) · i = R · i2
Valori che caratterizzano un resistore:
  Resistenza
  Tolleranza (scarto rispetto al valore nominale)
  Potenza massima (che può dissipare)
  Coefficiente di temperatura (opzionale)
Simboli:

## Slide 11: Resistori in serie e parallelo
I resistori (e altri componenti) possono essere collegati con topologie più o meno complesse: le due strutture di base sono il collegamento in serie e parallelo

## Slide 12: Resistori in serie
I resistori connessi in serie agiscono come un singolo resistore di resistenza equivalente Rs uguale alla somma delle resistenze
Nel collegamento in serie tutti i resistori sono attraversati dalla stessa intensità di corrente
Rs = R1 + R2 + R3 + R4 + ...

## Slide 13: Resistori in parallelo
I resistori connessi in parallelo agiscono come un singolo resistore di resistenza equivalente Rp, uguale al reciproco della somma dei reciproci dei valori delle singole resistenze (somma delle conduttanze)
1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 + ...
Per due resistori in parallelo la resistenza equivalente diventa
Rp = (R1 · R2) / (R1 + R2)

## Slide 14: Resistori: codici colore

## Slide 15: Resistori: valori commerciali

## Slide 16: Potenziometro
Resistore con cursore mobile per ottenere resistenze variabili: converte un movimento rotativo o lineare in un cambiamento di resistenza (reostato, trimmer resistivo)
Variazioni: lineare, logaritmica, antilogaritmica
Diversi tipi: a strato di carbone, a filo, doppi (per impianti stereo), multigiro, con interruttore
Simboli:

## Slide 17: Potenziometro
Tensioni ai capi di R1 e R2:
  V1 = R1 · i = R1 · Vs / (R1 + R2)
  V2 = R2 · i = R2 · Vs / (R1 + R2)

## Slide 18: Tipi di potenziometro
Potenziometro lineare
Trimmer resistivo

## Slide 19
Analogico: un segnale che può variare in modo continuo
Digitale: un segnale che può assumere solo due stati generalmente indicati con le cifre 0 e 1, oppure livelli Alto (High) e Basso (Low)
Segnali Analogici e Digitali

## Slide 20: Circuiti digitali: livelli
I componenti digitali sono alimentati generalmente dalla tensione di 5 V (TTL) o da quella più recente di 3.3 V (CMOS)
Ai livelli logici alto e basso corrispondono due intervalli di tensione abbastanza ampi per compensare le differenze costruttive dei componenti e i disturbi elettrici (rumore)
Questi intervalli dipendono dalla tensione di alimentazione e dal tipo di componenti

## Slide 21: Livelli logici di tensione